## Slide 1
倒茶功能技术方案
从 OAK-D 视觉感知到半示教点位，再到机器人倒茶执行的闭环流程
视觉输入
• OAK-D 相机采集桌面/棋盘画面
• YOLO 识别杯子、茶叶区域、水瓶
棋盘约束
• 25mm 黑白格作为桌面坐标参考
• 右下角交点作为原点定义
半示教点位
• 人工移动机器人到关键目标点
• 保存 TCP、关节角、夹爪状态
流程执行
• 按步骤 MOVEL 到点
• 停稳检测后切换夹爪
安全策略：当前阶段优先采用“视觉辅助 + 半示教点位”，不直接依赖未知姿态抓取；首次运行建议单步执行。

## Slide 2
半示教点位设计
10 个可编辑/可重录点位保存到 tea_points.txt，用于后续自动串联
茶叶相关点位
• camera_view：拍照观察位：松开，相机覆盖棋盘与物体
• board_origin：棋盘右下角原点：松开，建立坐标参考
• tea_pick：抓茶叶点：夹紧，伸入茶叶区域夹取
• tea_safe：茶叶安全过渡点：夹紧，抬 Z 规避罐口
• cup_drop：杯口放茶点：松开，释放茶叶
水瓶相关点位
• bottle_pick：抓水瓶点：夹紧，稳定夹住瓶身
• bottle_safe：水瓶安全过渡点：抓前松开/抓后夹紧复用
• bottle_pour：倒水姿态点：夹紧，倾斜倒水
• bottle_place：水瓶放回点：松开，放回桌面
• safe_home：结束安全点：松开，回到开阔区域
文件结构：version / squareSizeMm / origin / points；每个点保存 pose[XYZRXRYRZ]、joints[6]、gripperClosed、savedAt。

## Slide 3
执行控制与安全策略
倒茶 UI 已加入预检、单步执行、完整执行和停止/重置
倒茶执行流程
• 1. 读取 tea_points.txt，并预检关键点是否齐全
• 2. 单步执行：发送 MOVEL 到当前步骤点位
• 3. 每 2s 监测关节变化，确认机器人停稳
• 4. 到点后根据流程语义切换夹爪状态
• 5. 完整执行时按茶叶路径、水瓶路径顺序串联
安全与调试建议
• 首次运行使用“单步执行下一步”逐点确认
• 停止/重置不是急停，只请求当前步停稳后中断
• 真正危险时使用页面/底层急停
• 水瓶倾倒点需重点观察瓶口方向和杯口距离
• 茶叶安全点本质是规避点：抓完后提高 Z 再横移
当前落地状态：YOLO 可识别目标；倒茶 UI 支持相机、关节/TCP 控制、10 点半示教、tea_points.txt 持久化与串联执行。